|  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- |
| Unterschrift |  | Datum |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Ätzende Gefahrstoffe (fest / flüssig) Umgang mit ätzenden Gefahrstoffen |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Verursachen (schwere) Verätzungen. - Bei Hautkontakt bereits nach wenigen Minuten tiefgreifende Hautzerstörungen möglich. Gase, Dämpfe, Nebel und Stäube wirken auf Augen, Schleimhäute und Atmungsorgane (stark) ätzend. Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut. Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. Säuren: können mit organischen Substanzen unter Brandentwicklungen reagieren/ gefährliche Reaktionen mit Laugen. Laugen: gefährliche Reaktionen mit Säuren. Wassergefährdende Stoffe. |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. Schutz- bzw. Berufskleidung, Schutzhandschuhe und/oder Schutzbrille mit Seitenschutz/Gesichtsschutz, ggf. Atemschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. Konzentrierte Säuren: Niemals Wasser hinzugiessen. Feststoffe: Staubentwicklung vermeiden. Stäube nicht einatmen. Flüssigkeiten: evtl. entstehende Dämpfe / Aerosole nicht einatmen. Mischverbot! Nur im Originalbehälter und dicht geschlossen lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Säuren und Laugen nicht zusammen lagern. Nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken zusammen lagern. Weitere Lagerungsvorgaben aus den stoff-spezifischen EG-Sicherheitsdatenblättern entnehmen. Nur in stets gut be- und entlüfteten Arbeits- und Lagerräumen anwenden/lagern. Produkte nicht in Oberflächengewässer, Kanalisation und das Grundwasser gelangen lassen. |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
| Brandfall / Leckage | Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. Nach Verschütten/Freisetzung: Aerosol- und Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und der fach- und sachgerechten Entsorgung zuführen. |
| ERSTE HILFE |
| Erste Hilfe | Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren. Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen. Nach Verschlucken: Wasser in kleinen Mengen verabreichen. Sofort Arzt hinzuziehen. Arzt entscheidet über Brechreizauslösung (Aspirationsgefahr!). Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). |