|  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- |
| Unterschrift |  | Datum |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Mineralstäube Quarz und Cristobalit sind Hauptbestandteile der Einbettmassen in der Metalltechnik. |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Eingeatmete Quarz- und Cristobalitstäube können zu Silikosen führen, sowie Sensibilisierung und Reizung von Nase, Rachen, Bronchialtrakt, Lunge und Haut möglich. Gefahr von Krebserregung gegeben. Bei Herstellung des Gussmodells aus Einbettmasse kann Quarz- und Cristobalitstaub freigesetzt werden. Beim Ein- und Ausbetten des Gussobjekts kann Quarz- und Cristobalitstaub freigesetzt werden. Beim Strahlen der Gussobjekte reichert sich Quarz- und Cristobalitstaub aus der Einbettmasse im Strahlmittel an. Aus quarzhaltigen Polierpasten kann beim Schleifen/Polieren Quarzstaub freigesetzt werden. |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Nicht essen, trinken und rauchen. Möglichst staubarm arbeiten. Einbettarbeiten möglichst unter Abzug vornehmen. Stäube nicht einatmen. Gegebenenfalls Stäube an der Entstehungsstelle absaugen. Gussobjekte nass ausbetten. Gussobjekte im geschlossenen Strahlgerät abstrahlen; Strahlmittel regelmäßig austauschen. Keine silikogenen Strahlmittel verwenden. Quarzfreie Polierpasten verwenden. |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
| Brandfall / Leckage | Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. |
| ERSTE HILFE |
| Erste Hilfe | Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren. Nach Einatmen: Nach Einatmen größerer Mengen Arzt hinzuziehen. Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). |

# Text boxes

mindergiftig