|  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- |
| Unterschrift |  | Datum |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (Kategorie 3) Akute Toxizität (Kategorie 4) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (Kategorie 2) Augenreizung (Kategorie 2) Sensibilisierung der Haut (Kategorie 1) |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | 1. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 2. Gesundheitsschädlich beim verschlucken, bei Hautkontakt und/oder beim Einatmen. 3. Verursacht Hautreizungen. 4. Verursacht schwere Augenreizungen. 5. Kann allergische Hautreizungen verursachen. |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. Aerosole, Stäube und Dämpfe vermeiden und ggf. nicht einatmen. Technische bzw. organisatorische Schutzmaßnahmen haben den Vorrang vor persönlichen Schutzmaßnahmen, d.h. Arbeiten in einem Laborabzug oder in geschlossenen Apparaturen besitzen Priorität. Schutz- bzw. Berufskleidung, Schutzhandschuhe und/oder Schutzbrille mit Seitenschutz/Gesichtsschutz, ggf. Atemschutz tragen. Nur im Originalbehälter und dicht geschlossen lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken zusammen lagern. Weitere Lagerungsvorgaben aus den stoffspezifischen EG-Sicherheitsdatenblättern entnehmen. Nur in stets gut be- und entlüfteten Arbeits- und Lagerräumen anwenden/lagern. Produkte nicht in Oberflächengewässer, Kanalisation und das Grundwasser gelangen lassen. |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
| Brandfall / Leckage | Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandgase nicht einatmen. Nach Verschütten/Freisetzung: Aerosol- und Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Mit bindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und der fach- und sachgerechten Entsorgung zuführen. |
| ERSTE HILFE |
| Erste Hilfe | Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren. Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen. Nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen. Arzt entscheidet über Brechreizauslösung (Aspirationsgefahr!). Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung). |