|  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- |
| Unterschrift |  | Datum |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| SAUERSTOFF-Druckgasflaschen Umgang mit Sauerstoff-Druckgasflaschen |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen. Wirkt brandfördernd, unterstützt intensiv die Verbrennung. Kann heftig mit brennbaren Stoffen (z.B. Öle oder Fette) reagieren. Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen. Einatmen von Konzentrationen über 75% kann Übelkeit, Schwindelgefühl, Atemnot oder Krämpfe verursachen. |
| SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Geräte, Armaturen und Ventile öl- und fettfrei halten (Explosionsgefahr bei O2-Kontakt)! Ventile langsam von Hand öffnen um Druckstöße zu vermeiden, Rückströmung in die Gasflasche verhindern. Ventilöffnung und Handrad immer vom Körper weg gerichtet halten. Von brennbaren Stoffen, Zündquellen, einschließlich elektrostatischen Entladungen fernhalten. Behälter gegen Umfallen und Stöße schützen. Nur Ausrüstungen (z.B. Druckminderer) verwenden, die für das Produkt, den vorgesehenen Druck und die Temperatur geeignet sind. Die Ventile von Sauerstoffflaschen auch mit angeschlossenem Druckminderer geschlossen halten, solange kein Sauerstoff entnommen wird. Von brennbaren Stoffen fernhalten. Behälter bei weniger als 50°C an gut belüftetem Ort lagern. Vor Erwärmung (künstlich oder natürlich) schützen. Eindringen von Wasser in die Gasbehälter verhindern. Transport: Beim Transport von Großflaschen Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen. Gasflaschen vor dem Transport auf der Ladefläche gegen Verschieben sichern. Sauerstoffflaschen dürfen nur mit geschlossenem und dichtem Flaschenventil und mit zugelassenem, aufgeschraubtem Ventilschutz (Schutzkappe) und mit ausreichender Sicherung gegen Verrutschen, Stöße oder Umherrollen transportiert werden. |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
| Brandfall | Brand: Einwirkung von Feuer kann Bersten/Explodieren des Behälters verursachen. Geeignete Löschmittel: alle außer Löschdecke. Wenn möglich, Gasaustritt stoppen, Behälter aus Gefahrenbereich entfernen oder mit Wasser aus geschützter Position kühlen. Freisetzung: Gebiet räumen, für gute Belüftung sorgen. Zündquellen fernhalten. Versuchen, Gasaustritt zu stoppen. Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein könnte, verhindern. Erhöhte Brandgefahr! |
| ERSTE HILFE |
| Notruf Erste Hilfe | Einatmen: Frischluft zuführen, warm und ruhig halten, ggf. Atemspende, Arzt rufen. Hautkontakt: Sauerstoffdurchtränkte Kleidung gut durchlüften, mit Öl oder Fett beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |
| ENTSORGUNG |
|  | Entsorgung: Entleerte Flaschen werden neu befüllt bzw. ausgetauscht. |